## Slide 1: 針對高事故發生地區之事故預測模型
Civit 2020-Sep

## Slide 2: 動機
隨著國道用路人上升，事故發生的次數也漸漸上升，而事故一旦發生，常常造成財物損失以及重大傷亡。首先找出事故發生最頻繁的地方，並對此地方進行統計分析以及模型建立，透過模型了解是什麼造成事故發生。最後期許可以將此模型推廣至每一個國道測站，並將此模型與APP(例如高速公路1968)聯動，在預測發生事故時即時提醒用路人。

## Slide 3: 目錄
資料前處理
資料探勘
預測模型
結論

## Slide 4: 1.資料前處理
3.預測模型
XGBoost
2.資料探勘
高事故路段統計
時間與車流事故之關係
1.資料前處理
108年國道事故資料
108年國道掉落物資料
M05A
後續努力方向
4.結論

## Slide 5
１．遺失值填補：
公尺：遺失19筆，以0補
肇因：遺失13筆，以"43：不明原因肇事"補
車種：遺失1532筆，以"G06：其他車"補
２．變數合併以及分解：
將 “發生-路線-公里” 以及 “發生-路線-公尺” 合併成 "公里"
將 “發生時間” 分成 “發生時間-時” 、 “發生時間-分” 這兩個變數
３． M05A-SpaceMeanSpeed問題：
6/25日資料有部分出現問題，其中速度至200以上不合理 改成NA
資料前處理－108年事故資料 & M05A

## Slide 6: 2.資料探勘
3.預測模型
XGBoost
2.資料探勘
高事故路段統計
時間與車流事故之關係
1.資料前處理
108年國道事故資料
108年國道掉落物資料
M05A
後續努力方向
4.結論

## Slide 7: 針對特定變數進行事故統計
分析108 年國道事故資料，對
時間、地點變數作事故數量統計
是否為連續假日似乎對事故數量沒有大影響
上下班時間事故數量比非上下班時段多
蘆竹區以及泰山區事故多
接著將依照地點、時間進行後續探勘

## Slide 8: 針對高事故發生地點進行事故統計
國道一號北上33.9Ｋ處最多
國道一號南下172.5K處最多
國道三號北上39.4K處最多
國道三號南下33.7K處最多
主要探討國道一號南下以及北上33.9K處
國道一號33.9K處
不論南下以及北上事故發次數都很高

## Slide 9: 針對高事故發生地點進行事故統計(續)
一旦有國道設施（交流道匯入、休息站），事故數量就會上升
國道設施所在地點和事故發生有關係嗎？

## Slide 10: 時間與車流、事故之關聯性
平日間車流趨勢相同
連續假日間車流趨勢相同
平日與連續假日車流趨勢有差異
平日以及連續假日應該分開討論
車流和事故相關

## Slide 11: 3.預測模型
3.預測模型
XGBoost
2.資料探勘
高事故路段統計
時間與車流事故之關係
1.資料前處理
108年國道事故資料
108年國道掉落物資料
M05A
後續努力方向
4.結論

## Slide 12: 模型配適 Roadmap
04
模型配適
分別以兩種準則配適模型
02
資料平衡
套用SMOTE解決資料不平衡問題
03
介紹Specificity以及其他相關準則
準則介紹
01
將資料以小時為單位整理起來
資料整理

## Slide 13: 資料整理
收集掉落物位於29K至38K間的資料，記錄處理結束之時間至小時，若有掉若物則標記為“yes”,反之標記為“no”
M05A資料單位為五分鐘，將其整理為以小時為單位
將M05A以及M07A根據日期時間合併在一起，並選擇起始測站為“01F0264S”、“01F0339S”、“01F0293S”、“01F0339N”、“01F0376N”、”01F0413N”之資料，將資料分為南北兩方向後，把起始測站名稱分別改為bbefore 、 before、after
將合併後的資料對車種做pivoting
加入是否為上下班時段變數
加入是否為連續假日變數
加入該時段是否發生事故變數
Pivoting示意圖

## Slide 14
before
before
after
after
bbefore
01F0264S
01F0413N

## Slide 15: 資料平衡
發生事故時段： 1304
未發生事故時段：16216
模型傾向預測全時段未發生事故，準確率為0.92
有預測和沒預測效益相同
SMOTE
將資料視為多維度空間中的一點，在數量較少的類別中任選兩點連成一線，取線上其中一點做為新的樣本點直到資料平衡

## Slide 16: 準則介紹
準確率重要嗎?
這裡我們應該更加注重：
Specificity
PPV
變數選擇時需要根據一些準則去優化變數，以利提升模型成效。

## Slide 17: 交叉驗證 Cross validation
透過交叉驗證的方式驗證哪一組變數組合下Specificity最好
驗證集須留到最終使用，訓練模型期間要如何驗證哪個變數組合較優異？

## Slide 18: 模型結果
Specificity：0.749，PPV：0.976，準確率：0.799
真實發生事故下，預測發生事故之數量有0.749
預測無事故下，真實未發生事故之比例為0.976

## Slide 19: 事故發生之情境探討
Case 1
當大貨車之平均車速在73 以下，
有掉落物，
小客車之平均車速在78以下
小貨車車流量小於823
Case 2
當大貨車之平均車速在73 以下，
有掉落物，
小客車之平均車速在78以下
兩相鄰路段車速急速下降
就存在一定的比重會發生事故。

## Slide 20: 4.結論
3.預測模型
XGBoost
2.資料探勘
高事故路段統計
時間與車流事故之關係
1.資料前處理
108年國道事故資料
108年國道掉落物資料
M05A
後續努力方向
4.結論

## Slide 21: 結論以及後續努力方向
結論：
回顧前面章節，我們透過探索式資料分析找出國道一號33.9公里處有異常高的事故發生數量，接著針對此地區進行事故預測，將資料整理成以小時為單位的格式後以XGBoost模型建模，得到準確率、Specificity以及AUC表現十分優異，且發現此區域車流速度慢時，易發生車禍，若能夠適當提醒用路人注意行車安全，將會降低事故的發生。期許將來可以將此模型推廣至每一個國道測站，並將此模型與APP(例如高速公路1968)聯動，在預測發生事故時即時提醒用路人。
後續討論：
資料單位由一小時降低至三十分鐘或更短
掉落物掉落時間界定
變數增減
後續努力方向：
建立即時預報模型
針對每個ETC測站分析模型

## Slide 22: Q&A